## Slide 1: ОБЪЁМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

## Slide 2: Основные теоретические сведения и вопросы
К числу важнейших специфических черт экономики железнодорожного транспорта относятся:
1. Продукция железнодорожного транспорта не имеет вещественного выражения; она потребляется в процессе производства, представляя собой перемещение грузов и пассажиров с помощью транспортных средств.
2. Железнодорожный транспорт представляет собой непрерывную территориальную, внутренне связанную и централизованно управляемую систему.
3. Значительная часть основных средств транспорта – подвижной состав – постоянно изменяет свое местоположение (это обстоятельство вызывает необходимость применения специфических методов учёта наличия, определения работы и оценки использования подвижного состава).

## Slide 3
4. Железнодорожный транспорт действует непрерывно во времени, что требует своеобразного подхода к установлению отчётного периода и моментов учёта.
5. Продукция железнодорожного транспорта и работа подвижного состава – результат процесса перемещения, откуда вытекает необходимость разработки методологии перехода от характеристики явлений к характеристике процессов за период и в пространстве.
6. Работники ряда профессий, непосредственно связанные с движением поездов, – машинисты локомотивов, электромонтёры, проводники и осмотрщики вагонов, составители поездов и др., не имеют точно установленной продолжительности рабочей смены, поэтому изучение их численности, использования бюджета времени, продолжительности рабочего дня, уровня заработной платы и производительности труда требуют особых методов статистического наблюдения.

## Slide 4
Объектом наблюдения перевозок грузов служит совокупность товарно-материальных ценностей (грузы), подвергающихся транспортировке на основе документа, имеющего юридическую силу (накладной или её аналога).
Единицей наблюдения служит отправка, представляющая собой партию груза, принятую к перевозке по одному перевозочному документу от конкретного отправителя к конкретному получателю. Она является частью грузовой массы и обладает свойствами объекта наблюдения (груза): имеет отправителя и получателя, транспортируется от конкретного пункта отправления до пункта назначения по определённому пути следования, представляет собой груз одного или нескольких наименований и имеющий массу.

## Slide 5: Момент учёта
Количество перевезенных грузов измеряется:
количеством отправок – b, тонн pg и вагонов u;
перемещением - в отправко-км  l g , тонно-км  pgl и вагоно-км ugs.
Объём перевозок отражается показателями: отправлено - pggr, прибыло - pgr и перевезено грузов - pg в тоннах.

## Slide 6
«Отправлено грузов» pggr – количество грузов, предъявленных к перевозке по станции отправления грузоотправителем, водным или автомобильным транспортом, иностранными ж.д., новостройками или линиями другой колеи. Первоисточник – корешок дорожной ведомости.
«Прибыло грузов» pgr - перевозка грузов завершена на станции назначения и выданы грузополучателю, водному или автомобильному транспорту, иностранным ж.д., новостройкам, на линии другой ширины колеи. Первоисточник – дорожная ведомость.
«Перевезено грузов» pg
для сети ж.д. pg  pggr  pgr (для месяца разница около 1 %)

## Slide 7: Для железной дороги:
По начальному моменту - pg  pggr + pgpr
pgpr - принято грузов, поступившие с соседних дорог,
по конечному моменту - pg  pgr + pgsd
pgsd - сдано грузов на соседние дороги.
«Перевезено грузов» для сети и дороги определяется по начальному моменту: pgсети = pggr и pg дороги  pggr + pgpr

## Slide 8
Объём перевозок может определяться не только на момент приёма груза к отправлению, но и по моменту его погрузки в вагоны – погружено вагонов - ugr В вагонах исчисляются показатели выгружено - ur, работа - u.
Учёт погрузки организован так, чтобы грузы учитывались только один раз, т.е. не всякая погрузка учитывается (переадресованные, перегруженные по техническим или коммерческим неисправностям, перегруженные с широкой на узкую колею и др.). То же и с выгрузкой. Это регламентируется Инструкцией. Учёт ведётся ежесуточно по состоянию на отчётный момент.
Отчётным моментом для дорог России является 18 ч. московского времени.
Единица учёта – физический вагон.
Выгрузка учитывается только в вагонах, погрузка – в вагонах и тоннах.

## Slide 9: Первоисточником учёта погрузки
Служит учётная форма ГУ-3 «Ведомость номерного учёта погруженных вагонов» на основе корешков дорожных ведомостей и копий вагонных листов. Аналогом формы ГУ-3 служит макет, передаваемый в ИВЦ по каналам связи.

## Slide 10: Момент учёта погрузки и выгрузки
Момент окончания загрузки или выгрузки вагона при наличии дорожной ведомости и вагонного листа.
Наряду с показателями «погружено» и «выгружено» станции определяют показатели «занято»  nz и «освобождено» nos.
По содержанию «погружено» идентично «отправлено грузов», но «погружено» - в вагонах и тоннах, а «отправлено грузов» - в тоннах. Даже если оба показателя исчислены в тоннах, они не равны.
pggr-u  pggr (около 1%)
Причины:
1- момент учёта: груз считается отправленным, если принят к перевозке и до конца отчётных суток составлена дорожная ведомость; погружено – фактически загружен в вагон и составлены дорожная ведомость и вагонный лист;
2- методика определения показателей: перевозка грузов в багажных вагонах (грузобагаж) включается в «отправлено», но не учитывается в «погружено».

## Slide 11: Грузооборот
Тарифный грузооборот – тар.ткм -  pgl
 pgl =  pg1 l1 +  pg2 l2 +……+  pgn ln =  pgi li
где pgi - масса отдельной отправки, т;
li - расстояние перевозки отправки, км, складывается из кратчайших расстояний перевозки по каждой из дорог фактического пути следования груза:
li = lgr(i) + ltr1(i) + ltr2(i) +…….+ lr(i)
Грузооборот тарифный определяется за отчётный период на основе дорожных ведомостей по моменту прибытия грузов.

## Slide 12: Группировка перевозок грузов
Группировка перевозок грузов по тем или иным признакам должна дать ответ на вопросы: что перевозит ж.д.транспорт, каких условий требует перевозка тех или иных грузов, с какой скоростью и на какие расстояния они перевозятся, какие связи установились по перевозкам тех или иных грузов, какова интенсивность и устойчивость этих связей?
Перевозки группируют по следующим признакам: категория перевозки; вид сообщения; род груза; территориальная принадлежность; пояс дальности; категория отправки; режим скорости.

## Slide 13: Категория перевозки.
99% перевозок – народнохозяйственные грузы в грузовом движении в вагонах рабочего парка отрасли, оплаченные по нормальному тарифу.
В пассажирском движении - молочные и скоропортящиеся грузы, домашние вещи населения (грузобагаж). 1% составляют перевозки в хозяйственном движении (для технологических нужд железных дорог) и не учитываются в показателях перевозок грузов в официальных статистических сборниках.

## Slide 14: Вид сообщения
Каждая перевозка состоит из трёх операций – начальная, перемещение и конечная. Какая часть перевозочного процесса выполняется на дороге, такое и будет сообщение. Сообщение может быть местное или прямое. Внешний признак – расположение станций отправления и назначения. Если они принадлежат одной дороге, то сообщение считается местным, если разным – прямым.
pg m – перевозка в местном сообщении.
pg v - вывоз,
pgw - ввоз,
pgtr - транзит.

## Slide 15
Между показателями объёма перевозок одной дороги по видам сообщения существует следующая взаимосвязь:
Отправлено = местное + вывоз;
Прибыло = местное + ввоз;
Принято = ввоз + транзит;
Сдано = вывоз + транзит;
Перевезено = местное + вывоз + ввоз + транзит = отправлено + принято = прибыло + сдано.

## Slide 16: Грузооборот дороги
 pgl = pgm l + pgv l + pgw l + pgtr l
Беспробежные перевозки (нулевой пробег) относятся к грузам вывозимым или ввозимым на стыковую станцию со смежной дороги (тонны будут, ткм – нет).

## Slide 17: Средняя дальность перевозки грузов
¯l g - среднее расстояние перевозки 1 т груза, влияет на величину грузооборота и продолжительность доставки груза. Его снижение уменьшает затраты на транспортировку грузов и потребность транспорта в подвижном составе.
¯lg = pgl / pg
Дальность перевозки груза отражает среднее расстояние перемещения груза от станции отправления до станции назначения только по сети дорог:
¯lgсети = pgl / pggr
По дороге она отражает среднее расстояние перемещения груза в её пределах:
¯lgдороги =  pgl / (pggr + pgp)

## Slide 18: Для целей анализа:
¯lg = ¯lgi dpi , где dpi =  pgi / g ,
т.е. средняя дальность перевозки зависит от расстояния перемещения отдельных грузов или их групп и доли этих грузов в общем объёме перевозок.
Средняя дальность перевозки по дороге представляет собой среднюю величину из дальностей в отдельных видах сообщения:
¯lgдороги = ¯lgi pgi / pgi = ¯lgi dpi ,
где : ¯lgi – средняя дальность перевозки грузов в данном виде сообщения, км;
pgi –объём перевозок грузов по виду сообщения, т;
dpi - доля перевозок определённого вида сообщения в общем объёме перевозок дороги.

## Slide 19: Густота перевозок
Интенсивность грузового потока на участках сети ж.д. Показывает какое количество тонн груза проходит через каждый км пути за период времени. Объём перевозок растёт быстрее чем протяжённость ж.д. Следовательно, растёт и мощность грузопотока на км эксплуатационной длины. Для его характеристики применяется показатель интенсивности грузовых перевозок f gi и средняя густота перевозок грузов ¯f g на направлении, дороге или сети ж.д.
¯f g =  pgl /  Le ,
где  pgl - грузооборот, млн. тарифных ткм;
 Le - эксплуатационная длина линии, дороги, сети, км.
Средняя густота перевозок грузов зависит от экономики района тяготения, местоположения участка на сети дорог, его технической вооружённости, типа тяги и т.д. Колеблется от 0,5 до 100 млн. т.

## Slide 20: Определяется по направлениям участков (туда и обратно)
Степень неравномерности перевозок по направлениям участка выражается коэффициентом неравномерности K gf , представляющим собой отношение меньшей густоты перевозок к большей, т.е. густоты порожнего пробега к гружёному.
K gf = f g r / f ggr .
Для дороги или сети коэффициент неравномерности равен отношению меньшей суммы ткм в одном направлении к большей в другом. Он колеблется от 0 до 1, а в целом по сети около 0,5.

## Slide 21: Густота перевозок определяется для всех грузов и для важнейших из них
Для одних - свойственна высокая равномерность по направлениям, для других наоборот – неравномерность.
Определяют густоту перевозок эксплуатационную (нетто) и густоту перевозок брутто (делением грузооборота соответственно нетто и брутто на эксплуатационную длину линии.
Густота перевозок используется для выявления нерациональных перевозок, анализа использования пропускной способности станций и участков, эксплуатационной работы, обоснования очерёдности капитальных вложений и др.
Густота перевозок брутто используется при нормировании затрат (труда и материалов) по текущему содержанию и ремонту пути.

## Slide 22: Средняя продолжительность и средняя скорость доставки груза
Характеризует эффективность работы ж.д. транспорта.
Продолжительность доставки td - общее время нахождения груза в процессе перевозки (в сутках) от момента приёма груза к перевозке до момента его выдачи получателю. По каждой отправке исчисляют тонно-сутки перевозки td p.
Средняя продолжительность доставки одной отправки ¯tdb и 1т груза¯tdp определяется:
¯tdb =  td / b; ¯tdp =  td p /  p ,
где b - количество отправок;
p – масса отправки, т.
Скорость доставки грузов Sd характеризует интенсивность продвижения их в процессе перевозки:
Sd =  l /  tdi
для 1 т
Sdp =  li piq /  tdi piq ,
где li – тарифное расстояние перевозки i-ой отправки, км.

## Slide 23
Средняя продолжительность и средняя скорость доставки грузов зависят от: режима скорости, категории отправки, рода груза и расстояния перевозки.
Режим скорости – грузовая (обычные грузовые поезда) и большая (ускоренные грузовые поезда, курсирующие на утверждённых направлениях). Разница 20-30%.
Категория отправки – маршрутная, повагонная, контейнерная, мелкая. Обусловлено технологией перевозки (время на начальную и конечную операцию по родам грузов, простой под техническими операциями в пути следования).
Средняя продолжительность доставки грузов:
¯ td = ld / Sd

## Slide 24: Показатели нагрузки вагонов
Характеризует уровень загрузки на момент погрузки – статическая нагрузка p и в процессе перевозки – динамическая нагрузка q. На физический вагон. Статическая нагрузка p относится к статистике перевозок, а динамическая нагрузка q - к эксплуатационной статистике.
Средняя статическая нагрузка определяется делением массы погруженных грузов  p на количество загруженных вагонов  u:
¯p =  p /  u .

## Slide 25: Средняя статическая нагрузка
Использование грузоподъёмности вагона характеризуется коэффициентом, определяемым делением погруженных тонн грузов на грузоподъёмность вагона:
K g = ( pgr-i / gg) 100 =¯p / ¯gg100
Для каждого рода вагона установлены технические нормы загрузки с учётом физических свойств груза. Коэффициент выполнения технической нормы загрузки вагона:
K p N = ( pgr-u / ( pN ugr ) 100 = ¯p /¯pN 100 ,
где pN ugr - количество груза, которое должно было быть загружено в вагоны в соответствии с техническими нормами загрузки, т;
¯pN - средняя техническая норма загрузки вагона, т.
Уровень ¯p зависит от структуры грузов, структуры вагонного парка, методов погрузки. Используется для определения потребности в парке грузовых вагонов для подразделений ж.д.

## Slide 26: Неравномерность перевозок во времени
Сезонность и ритмичность перевозок. Определяется по отправлению и погрузке, прибытию и выгрузке, грузообороту, густоте в целом по всем грузам и по отдельным грузам. Используют при расчёте провозной и пропускной способности ж.д., определяя потребность в технических средствах и рабочей силе.
Коэффициент перевозимости грузов Kпp - отношение количества перевезенных тонн груза к произведенному за период времени. Используется при анализе транспортной составляющей.