## Slide 1: ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВОЗОК БАГАЖА

## Slide 2: Основные теоретические сведения и вопросы
Главные задачи статистики перевозок пассажиров заключаются в получении сведений об объёме и структуре пассажирских перевозок, а также в выявлении основных закономерностей их развития.
Объектом наблюдения являются пассажиры, совершающие поездки в вагонах пассажирского парка и моторвагонного подвижного состава, в грузовых вагонах, выделенных для перевозки пассажиров, в дизель-поездах и автомотрисах по платному пассажирскому билету, бесплатному ученическому билету для проезда к месту обучения, проживающих в сельской местности, разовым железнодорожным билетам в пригородном сообщении, грузовым документам в вагонах пассажирского парка и др.

## Slide 3
«Отправлено пассажиров» - p pgr - число пассажиров, приобретших в отчётном периоде билеты на проезд от станций эксплуатируемой сети железных дорог.
«Перевезено пассажиров» - p p – это число пассажиров, перевезенных железными дорогами за отчётный период.
Для сети ж.д. «перевезено пассажиров» = «отправлено пассажиров», т.е. p pgr = p p

## Slide 4
Для отдельной дороги перевезено пассажиров получается путём суммирования отправленных и принятых пассажиров для дальнейшей перевозки p p pr , т.е. p p дороги = p pgr + p p pr .
Перемещение пассажиров - объём выполненной работы с учётом расстояния, на которое были перевезены пассажиры, - характеризуется показателем «пассажирооборот» ppl , измеряемым в пассажиро-километрах.
Пассажирооборот по сети определяется на каждой дороге умножением количества перевезенных пассажиров ppi на расстояние перевозки li по каждой позиции:
ppl =  ppi li

## Slide 5: Связь между показателями
перевезено пассажиров = пригородное + местное + вывоз + ввоз + транзит = отправлено пассажиров + принято пассажиров;
принято пассажиров = ввоз + транзит.
На основе данных по видам сообщения можно рассчитать величину показателя «прибыло пассажиров»:
прибыло пассажиров = пригородное сообщение + местное + ввоз.
Пассажирооборот дороги определяется как сумма величин показателя по видам сообщения:
ppl = ppprg l + ppm l + ppv l + ppw l + pptr l .

## Slide 6: Средняя дальность перевозки пассажира
¯l p – расстояние, на которое в среднем совершает поездку пассажир. Определяется как агрегатная средняя для сети, дорог и отделений дорог делением пассажирооборота ppl на численность перевезенных пассажиров pp:
¯l p = ppl / pp

## Slide 7: Густота перевозок пассажиров fp
Показатель интенсивности пассажиропотока на участках эксплуатируемой сети ж.д. за период (год). Уровень его выражается числом пассажиров, проследовавших в единицу времени по каждому км пути. На участках сети она определяется по направлениям, аналогично густоте перевозок грузов.
Средняя густота перевозок пассажиров ¯fp определяют делением пассажирооборота ppl на эксплуатационную длину участка Le

## Slide 8: Неравномерность перевозок пассажиров по направлениям
Вызывается миграцией, сменой одного вида транспорта на другой (обратно самолётом), несинхронность перевозки. Коэффициент неравномерности Kpf по направлениям близок к единице по сети, дорогам и направлениям. По периодам времени неравномерность значительно возрастает (весна и лето все едут на юг и запад, лето и осень обратно).

## Slide 9: Средняя населённость пассажирского вагона qp
Характеризует использование пассажирских вагонов. Она показывает, сколько пассажиров в среднем находилось в вагоне на всём пути следования и определяется как агрегатная средняя делением пассажирооборота ppl на пробег пассажирских вагонов nps , км. Рассчитывается для всех видов сообщения: пригородного и дальнего следования.

## Slide 10
Перевозка багажа учитывается станцией отправления по моменту приёма его к перевозке. Единицей наблюдения (учёта) багажа служит багажная отправка. По каждой отправке регистрируют следующие признаки: месяц отправления, станция и дороги отправления и назначения, масса отправки, вид сообщения, провозная плата.