## Slide 1: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. ПОКАЗАТЕЛИ НАЛИЧИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

## Slide 2: Локомотивы -наличие определяется по месту их приписки.
Инвентарный парк M - локомотивы приписанные к дороге и состоящие на её балансе. Приписаны к определённым депо дороги. Величина относительно устойчивая.
Наличный парк локомотивов дороги – фактически находилось в её парке за отчётный период. Отличается от инвентарного за счёт прикомандированных или откомандированных на другие дороги.
Вне распоряжении дороги ∑mnrs
В запасе ОАО «РЖД»
В аренде
В распоряжении дороги Mrsp
Эксплуатируемый: ∑mrb

## Slide 3: Неэксплуатируемый ∑mnrb:
неисправные ∑mrm – в ремонте или его ожидании;
в ожидании исключения из инвентаря;
в резерве дороги ∑mrz
под оборудованием и модернизацией ∑mobd – в межремонтный период;
работающие как стационарные установки ∑mspv – на промывке вагонов и цистерн, снабжении водой пассажирских вагонов более 24 часов;
в процессе перемещения исправных ∑mprm; прочие.

## Slide 4
Суммированием однородных затрат времени локомотивами за соответствующий период получают общее количество локомотиво-часов той или иной категории mti , на основе чего затем определяют среднесуточное их наличие, выраженное в локомотиво-сутках: mi = mti /24.
Среднесуточное наличие локомотивов по всем учётным категориям mi должно совпадать с числом физических локомотивов, находящихся в инвентарном парке депо М, т.е. М = mi .

## Slide 5
Вагоны. Наличный парк вагонов = инвентарный парк ОАО «РЖД» + вагоны других ведомств, имеющие право выхода на пути общего пользования для перевозки грузов, + других государств, находящиеся на эксплуатируемой сети ж.д., - вагоны, вышедшие за пределы сети ж.д. страны (пассажирские). Различия в величине наличного и инвентарного парков для сети ж.д. незначительны, для отдельной дороги – значительны по величине и составу.
Единицей наблюдения (учёта) и единицей счёта (измерения) служит физический вагон.
Основные учётные признаки: ширина колеи, назначение, техническое состояние, эксплуатационное состояние, род вагона, вид работы или нерабочее состояние.
Моментом учёта наличного парка является отчётный момент.
Парк на этот момент принимается за среднесуточную величину, т.е. за парк, которым располагало подразделение ж.д. транспорта в течение суток.

## Slide 6
Наличный парк грузовых вагонов n g определяется как в целом по вагонам, так и по категориям их использования.
Парк в распоряжении дороги ngR :
рабочий парк ngrb – исправные грузовые вагоны, используемые для перевозки грузов:
гружёные - по родам вагонов;
порожние – по родам вагонов
нерабочий парк вагоновng nrb :
неисправные вагоны и исправные, не используемые для перевозки грузов.

## Slide 7
Резерв ОАО»РЖД» n grs – исправные и очищенные от остатков грузов вагоны. Специальные вагоны, приписанные к определённым станциям, могут быть оставлены в резерв и изъяты из него по приказу начальника дороги или его первого заместителя;
Неисправные ng rm – вагоны, по техническому состоянию не отвечающие требованиям правил технической эксплуатации ж.Д.;
Для специальных и технических нужд ng sp – вагоны, находящиеся в составе восстановительных и пожарных поездов, в летучках связи, весовые платформы, передвижные электростанции, вагоны-лавки и др.;
Под жильём и служебными помещениями ng sl - временно используемые для указанных нужд;
прочие ng pr - остальные неиспользуемые для перевозок вагоны.
Парк вне распоряжения дороги ng nrs :
в аренде – сданные по договору в аренду предприятиям других ведомств;
На новостроящихся железнодорожных линиях, за границей, в запасе.

## Slide 8
При балансовом методе наличие на конец отчётного периода ng1 определяется исходя из данных текущего учёта о наличии вагонов на начало отчётного периода ng0 и данных о поступлении ngр.0 и выбытии ngv.0 вагонов (на соседние дороги, за границу, на новостройки, в аренду, исключено из инвентаря, переставлено на другую колею, собственных вагонов других ведомств). Этот парк принято называть балансовым наличием.
ng1 = ng0 + ngр.0 - ngv.0

## Slide 9
Кроме того ежесуточно определяется постанционное или оперативное наличие вагонов nор (по дороге или отделению - как сумма вагонов на станции и в поездах, находящихся на отчётный момент на участках, по графику движения).
За декаду и месяц наличие парка характеризуется среднесуточным наличием, которое определяется как средняя арифметическая простая, т.е.как средняя интервального ряда динамики: n = n t / t ,
где t - число календарных дней в периоде.

## Slide 10: Вагоны пассажирские
Для характеристики технического состояния и ремонта подвижного состава – следующие признаки:
Вид ремонта,
Место ремонта,
Вид неисправности,
Момент начала и окончания ремонта.

## Slide 11: Показатели технического состояния локомотивного парка:
Численность локомотивов, находящихся в неисправном состоянии (локомотивов в среднем в сутки);
Процент неисправных локомотивов;
Средний пробег локомотивов между ремонтами;
Средний наибольший прокат бандажей;
Средняя наименьшая толщина бандажей.

## Slide 12
Показателем технического состояния вагонного парка является число неисправных вагонов (среднесуточный остаток). Для грузовых вагонов определяется по месту их нахождения, для пассажирских – по дороге (депо) приписки.
Ремонт подвижного состава характеризуется: количеством неисправных единиц, выпуском их из ремонта, средней продолжительностью ремонта отдельно для планового и непланового.

## Slide 13
Объектом наблюдения являются эксплуатируемая (рабочая) часть наличного парка.
Единицы наблюдения – локомотив, вагон, секция электро- и дизель-поездов.
Единицы измерения – локомотиво-км, вагоно-км, локомотиво-часы, вагоно-часы и тонно-км.
Учётные признаки: тип тяги, род движения, род вагона и его эксплуатационное состояние, масса груза и масса тары вагона, число вагонов в поезде, масса поезда нетто и брутто, вид работы и нерабочего состояния, вид простоя подвижного состава, протяжённость поездо-участков и перегонов и.т.д.

## Slide 14: Показатели объёма эксплуатационной работы:
Грузооборот нетто эксплуатационный (pl)n - объём перевозочной работы с учётом фактического перемещения груза. Определяется на основе маршрута машиниста (ф.ТУ-3) и исчисляется как сумма массы нетто поезда Qn на длину поездо-участка S:
(pl)n =  Qn S
Эксплуатационный грузооборот (pl)n не равен тарифному ppl, но близок к нему. Причины:
1) несовпадение момента учёта (тарифный по окончании перевозки и учитывается в месяц её завершения, эксплуатационный – по моменту совершения перевозки и учитывается в этот же период);
2) методика определения показателей (кружность);
3) мера округления протяжённости (тарифный –до 1 км, эксплуатационный – до 0,1 км).

## Slide 15
Грузооборот брутто (pl)b - определяется умножением массы поезда брутто Qb (без массы локомотива) на пройденное расстояние S:
(pl)b =  Qb S
К числу важнейших показателей объёма эксплуатационной работы относятся следующие показатели:
Погружено ugr и выгружено ur в вагонах.
Принято гружёных вагонов upr.
Для сети uсети =ugr =ur
Для её подразделений uдорог, отделений = ugr + upr.

## Slide 16
Вагонооборот станции W - количество вагонов, переработанных станцией в отчётный период (сумма прибывших и убывших вагонов).
Число случаев простоя локомотивов на станциях приписки zpr , оборота zob и смены локомотивных бригад zsm - показатели числа технологических операций локомотивов.
Число грузовых zgr и технических ztr операций, в том числе с переработкой ztr-p и без переработки ztr-br - показатели числа технологических операций грузовых вагонов.

## Slide 17: Пробег подвижного состава
Общий пробег локомотивов в локомотиво-км - MS.
Линейный пробег - mls – суммарный пробег поездных локомотивов по перегонам –лок-км разделяется на - основной (в голове поезда) ms и вспомогательный: в двойной тяге, в одиночном следовании, в подталкивании.
Вспомогательный пробег делится на следующие части:
mdt s – пробег локомотива в двойной тяге
mos s - пробег локомотива в одиночном следовании
mt s - пробег локомотива в подталкивании

## Slide 18
Пробег вторых локомотивов по системе многих единиц ms s - локомотив во главе поезда за первым, составляющим с ним единую систему, управляются оба одной локомотивной бригадой по одному документу (маршруту машиниста) и к вспомогательному пробегу не относится.
Маневровая работа, прочая работа (дезинфекция и промывка вагонов, снабжение водой пассажирских вагонов, тушение пожаров и т.д. не более 24 часов подряд) учитывается величина условного пробега в локомотиво-км.
Простой в рабочем состоянии - простой на промежуточных станциях в составе поезда, в ожидании работы, под экипировкой и техническим осмотром.
Для перевода затрат времени локомотивов на маневровой работе и простое в рабочем состоянии используют коэффициенты для перевода в условный пробег:
1час маневр. = 5 км пробега, 1 час простоя = 1 км пробега

## Slide 19: Общий пробег вагонов
ns - вагоно-км - отдельно по пассажирскому и грузовому паркам на основе маршрута машиниста.
Пробег вагонов пассажирского парка nps включает пробеги моторвагонного подвижного состава, багажных, почтовых и прочих. Пробег моторвагонного подвижного состава определяется ещё и в секцие-км. В маршруте машиниста указывается число секций в поезде и состав каждой из них (количество вагонов).
Пробег вагонов грузового парка ngs - пробег гружёных ngrs и порожних nrs вагонов с подразделением по роду вагонов.
Пробег вагонов распределяется следующим образом:
-пассажирское движение, в т.ч. пригородное;
-грузовое движение, включая передаточные и вывозные поезда;
-грузовое движение без передаточных и вывозных поездов;
-хозяйственное движение.

## Slide 20: Затраты времени эксплуатируемого (рабочего) парка подвижного состава
Затрата времени эксплуатируемого парка локомотивов – время на перевозках (поездной работе) и вспомогательной работе, в локомотиво-часах, секцие-часах.
mtulok = mtdvlok + mtstlok
mtdvlok - затраты времени локомотивов на перегонах
mtstlok - затраты времени локомотивов на промежуточных станциях
Затрата времени вагонов рабочего парка – время, затраченное вагонами для перевозки в целом по вагонному парку и по элементам производственного цикла – вагоно-часы определяются умножением среднесуточной величины рабочего парка на количество суток в отчётном периоде и на 24 часа:
ntrb = nrb t 24
Затрата времени вагонов в поездах:
на участках делением пробега вагонов грузового парка на участковую скорость ntu = ng s / vu
на перегонах - тоже на техническую скорость
ntdv = ng s / vt .
затрата времени вагонов на промежуточных станциях:
ntst = ntu - ntdv