## Slide 1: Показатели использования локомотивов и вагонов

## Slide 2
Flok – среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении
Flok = (pl)b / mtrb
где:
(pl)b - грузооборот брутто, ткм;
mtrb - локомотиво-сутки эксплуатационного парка.

## Slide 3
Qb - средняя масса поезда брутто
Qb = (pl)b / ms
где:
(pl)b - грузооборот брутто, ткм;
ms - поездо-км.

## Slide 4
Среднесуточный пробег локомотива - Slok – отношение линейного пробега локомотива к величине эксплуатируемого парка в локомотиво-сутках:
Slok = ms / mtrb ,
где: ms - линейный пробег локомотивов;
mtrb - локомотиво-сутки эксплуатируемого парка.

## Slide 5
vloku - средняя участковая скорость движения локомотивов и
vu - средняя участковая скорость движения поезда определяются делением пробега соответственно локомотивов и поездов на затрату их времени на участках, включая простои на промежуточных станциях:
vloku = ml s / mtloku ; vu = ms / (mtdv + mtst ).
vlokt - средняя техническая скорость движения локомотивов и
vt - средняя техническая скорость движения поезда определяются делением пробега соответственно локомотивов и поездов на затрату времени на перегонах:
vlokt = ml s / mtlokdv ; v t = ms / mtdv .

## Slide 6
Kv - коэффициент скорости, отношение участковой скорости движения к технической (Kv max = 1).
Tlok - среднесуточный бюджет времени локомотивов эксплуатируемого парка, определяется делением локомотиво-часов эксплуатируемого парка на локомотиво-сутки за отчётный период. Всегда = 24 часам.
tlokdv - в движении на перегонах, определяется делением локомотиво-часов на перегонах на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка:
tlokdv = m tlokdv / mrb

## Slide 7
tlokst – на промежуточных станциях, делением локомотиво-часов простоя на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка:
tlokst = m tlokst / mrb
tob - на станциях оборота, делением локомотиво-часов простоя на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка:
tob = m t ob / mrb
tpr – на станциях приписки, делением локомотиво-часов простоя на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка:
tpr = m t pr / mrb
tsm - на станциях смены локомотивных бригад, делением локомотиво-часов простоя локомотивов по смене локомотивных бригад на локомотиво-сутки эксплуатируемого парка:
tsm = m t sm / mrb

## Slide 8
Для расчёта средней продолжительности одного случая простоя по приведенным элементам на станциях приписки, оборота и смены локомотивных бригад применяются формулы:
tpr = m t pr / zpr
tob = m t ob / zob
tsm = m t sm / zsm
где zpr zob zsm - число случаев простоя локомотивов на станциях приписки, оборота и смены локомотивных бригад.

## Slide 9: Показатели использования вагонов:
Fw - производительность вагона -отражает среднесуточную выработку вагона рабочего парка, в ткм нетто эксплуатационных, делением эксплуатационного грузооборота на вагоно-сутки рабочего парка:
Fw =(pl)n / ngrb t
qrb – динамическая нагрузка вагона рабочего парка, количество грузов на грузовой вагон рабочего парка на всём пути следования:
qrb = (pl)n / ngs

## Slide 10
qgr - динамическая нагрузка гружёного вагона, эксплуатационный грузооборот нетто к пробегу гружёных вагонов рабочего парка:
qgr = (pl)n / ngr s
aw - процент порожнего пробега , доля порожнего пробега в общем
aw = (nr s / nп s) 100
aw-gr - соотношение порожнего пробега к гружёному
aw-gr = (nr s / ngr s) 100
Sgw – среднесуточный пробег грузового вагона, отношение общего пробега вагонов к рабочему парку :
Sgw = ng s / ngrb t
Spw среднесуточный пробег пассажирского вагона, отношение общего пробега вагонов к рабочему парку
Sp w = np s / nprb t

## Slide 11
Tw - среднее время оборота грузового вагона, время полного производственного цикла работы вагона от погрузки до погрузки , затраты времени рабочего парка (в вагоно-сутках) к числу погруженных вагонов
для сети: Tw = ngrb t / u
для дороги или отделения: Tw = ngrb t /( ugr + upr ).

## Slide 12: Элементы оборота вагона:
tdv - время в движении: tdv = ntdv / u
tst - простой на промежуточных станциях: tst = ntst / u
ttr - простой на технических станциях под транзитными операциями: ttr = nttr / u;
tgr - простой под грузовыми операциями: tgr = ntgr / u.

## Slide 13
Rw – полный рейс вагона – расстояние, которое грузовой вагон проходит в гружёном и порожнем состоянии за время оборота, т.е.за один полный перевозочный цикл. Rw = ng s / u.
Полный рейс делится на гружёный Rw = ngr s / u и порожний Rr = nrs/u.
В пределах дороги или отделения:
Rw = ng s / (ugr + upr)
Rw = ngr s / (ugr + upr)
Rr = nrs/(ugr + upr).

## Slide 14
¯ttr – средний простой под одной технической операцией, определяется делением затраты времени вагона на технических станциях к числу транзитных вагонов: ¯ttr = nttr / ztr .
Аналогично рассчитывается средний простой транзитного вагона с переработкой и без переработки.
Среднее число технических операций с транзитным вагоном за оборот
¯ztr = ztr / u.

## Slide 15
Lw – вагонное плечо – расстояние, которое проходит вагон между техническими станциями за время оборота, определяется делением общего пробега вагонов на число транзитных операций:
Lw = ng s / ztr .
¯tgr - средний простой под одной грузовой операцией, определяется отношением затраты времени вагонов под грузовыми операциями к числу грузовых операций:
¯tgr = ntgr / zgr

## Slide 16
Число грузовых операций определяется как сумма занятых и освобождённых вагонов (zgr =us + uos)
¯zgr - среднее число грузовых операций с вагоном за оборот – делением числа грузовых операций на работу:
¯zgr = zgr / u.
Для сети железных дорог ¯zgr ≥ 2, для отдельной железной дороги может принимать значения от 0 до 2. Характеризует степень транзитности: чем он ниже, тем большую долю занимает транзитный вагонопоток.

## Slide 17
¯tm - средний простой местного вагона – отношение простоя местных вагонов на станции ntgr к числу этих вагонов zm :
¯tm =ntgr / zm
Ksd – коэффициент сдвоенных операций – отношение числа грузовых операций к количеству местных вагонов на станции:
Ksd = zgr / zm
Уровень Ksd изменяется от 1 до 2. Чем он ближе к 2, тем меньше порожний пробег и порожний рейс, следовательно и среднее время оборота вагона.