## Slide 1: Типы и методы организации производства
Тема 3

## Slide 2
Ключевые вопросы темы
Типы организации производства
Экономические формы организации производства
Типы организации структур производства

## Slide 3: Типы организации производства 1

## Slide 4: Тип производства - совокупность организационных, технологических и экономических признаков, которые определяют организацию производства и труда на рабочих местах, методы планирования, учета и экономические показатели
Массовое
характеризуется узкой специализацией рабочих мест и оборудования на выпуске незначительного ассортимента продукции, вырабатываемой систематически в больших количествах
Мелкосерийное
характеризуется выпуском отдельных видов однородной продукции, что вызывает необходимость незначительной переналадки оборудования в течение одного рабочего дня (смены), и не приводит к простою оборудования
Единичное
характеризуется выпуском разнообразной продукции (одно или несколько изделий). Повторяемость выпуска такой продукции не имеет какой-либо определенной последовательности.
Крупносерийное
характеризуется выпуском отдельных видов однородной продукции, что вызывает необходимость серьезной переналадки оборудования, изменения параметров технологического режима и обусловленных этим простоев оборудования

## Slide 5: Сравнительная характеристика различных типов производства
Сравниваемые признаки | Тип производства |  | 
 | Массовое | Серийное | Единичное
Номенклатура и объем выпуска | Ограниченная номенклатура изделий, изготавливаемых в больших количествах | Широкая номенклатура изделий, изготавливаемых партиями | Неограниченная номенклатура деталей, изготавливаемых по заказу
Повторяемость выпуска | постоянное | периодическое | отсутствует
Закрепление операций за станками | Одна-две операции на станок | Ограниченное число детале-операций | отсутствует
Расположение оборудования | По ходу технологического процесса обработки деталей | По группам для обработки | По группам однородных станков
Передача предметов труда с операции на операцию | Параллельное | Параллельно-последовательное | Последовательное

## Slide 6: Основные параметры предприятия как производственной системы
Календарный фонд рабочего времени ФК
(располагаемое рабочее время в течение года)
ФК = 365 * tсм * ксм
tсм – длительность смены, ч;
Номинальный фонд рабочего времени Фн
(календарный фонд за вычетом нерабочих (выходных и праздничных) дней и часов)
Фн = (Д * tсм – Дпр* tсокр) * ксм
Д – количество рабочих дней в году;
Дпр – количество сокращенных рабочих дней перед праздниками в году;
tсокр – сокращение рабочего времени перед праздниками, ч.
ксм – количество смен работы оборудования

## Slide 7: Основные параметры предприятия как производственной системы (продолжение)
Действительный фонд рабочего времени Фд
(номинальный фонд за вычетом неизбежных потерь)
Фд = Фн * (1– (пр + настр))
пр – потери рабочего времени связанные с проведением планового ремонта и всех видов обслуживания, пр = 0,03-0,07;
Требуемое количество оборудования
S
S = N *tшт / (60 * Фд * квн )
N – программа выпуска, шт;
tшт – штучная норма времени, мин;
квн– коэффициент выполнения норм времени, квн = 1-1,25.
наст – потери рабочего времени на настройку и наладку оборудования во время рабочих смен, настр = 0,05 - 0,1;

## Slide 8: Основные параметры предприятия как производственной системы (продолжение)
Коэффициент закрепления операций
Кзо
(количество технологических операций, закрепленных за одним рабочим местом)
Кзо = О / М
О – количество операций при производстве изделия;
М – число рабочих мест , задействованных в производстве
Тип производства | Значение коэффициента закрепления операций
Массовое | 1 или менее
Крупносерийное | 2 - 20
Мелкосерийное | 21 - 40
Единичное | более 40
Значение коэффициента закрепления операций для различных типов производства

## Slide 9: Основные параметры предприятия как производственной системы (продолжение)
Коэффициент загрузки одного рабочего места
Кзагр
(количество деталей одного наименования, приходящееся на одно рабочее место)
Кзагр = N *tшт / (60 * Фн * S)
Фн –номинальный фонд работы оборудования (4140 для двусменного режима работы оборудования), ч
Тип производства | Значение коэффициента загрузки оборудования
Массовое | 0,42 – 0,85
Крупносерийное | 0,09 – 0,41
Мелкосерийное | 0,02 – 0,08
Единичное | менее 0,02
Значение коэффициента загрузки оборудования для различных типов производства

## Slide 10: Экономические формы организации производства 2

## Slide 11: Экономические формы организации производства 01 03 02 04
Концентрация
выражается в сосредоточении выполняемых объемов работ в отдельных (одном) производственных подразделениях предприятия
Специализация
выражается в сосредоточении производства различных продуктов и полуфабрикатов на самостоятельных предприятиях или его подразделениях, а также на отдельных рабочих местах
Кооперирование
выражается в установлении длительных производственных связей между самостоятельными предприятиями по изготовлению конечной продукции
Комбинирование
как форма организации производства предполагает соединение в рамках одного производственного подразделения производства различных видов изделий

## Slide 12: Экономические формы организации производства
 | концентрация | специализация | кооперирование | комбинирование
Виды каждой формы | 1.технологическая 2.заводская 3.организационно-хозяйственная | 1.предметная 2.полупродуктовая 3.технологическая 4.функциональная | создание замкнутых технологических цепочек производства | 1.сочетание последовательных стадий обработки сырья 2.комплексное использование сырья 3.использование отходов
Показатели уровня | 1. Стоимость основных фондов 2.Численность работников 3.Объем производства | 1. Удельный вес профильной продукции в общем объеме производства 2.Удельный вес продукции производимой на специализированных предприятиях в общем объеме | 1.Удельный вес полуфабрикатов, получаемых по кооперации в себестоимости продукции 1. Удельный вес полуфабрикатов, изготавливаемых предприятием «на сторону» в общем объеме их выпуска | 1. Удельный вес сырья, перерабатываемого на месте его получения в общем произведенном его количестве 2. Количество продуктов. получаемых из одного вида сырья

## Slide 13: Типы организации структур производства 3

## Slide 14: Типы цехов промышленного предприятия
основные (производство промышленной продукции)
вспомогательные
(выполняют комплекс вспомогательных работ, продукция вспомогательного хозяйства потребляется внутри предприятия)
обслуживающие
(создают условия для работы основных и вспомогательных цехов)
побочные
(утилизация и переработка отходов)
экспериментальные (производство опытных образцов, партий или серийной продукции для выполнения исследовательских работ, разработки конструкторской и технологической документации)

## Slide 15
технологический
структуры цехи и участки образуются для выполнения однородных технологических операций
смешанный
сочетании предметного и технологического типов
Типы структур организации производства
предметный
цехи и участки образуются для изготовления отдельных изделий, узлов, полуфабрикатов и их сборке
преимущества
недостатки
создание технологической специализации производства
повышение производитель-ности труда
упрощение руководства цехом, участком
способствует прямоточности в организации производственного процесса
сокращает длительность производственного цикла за счет размещения всего оборудования цеха по ходу технологического процесса и ликвидации межцеховых перевозок
необходимо иметь полный набор оборудования для выполнения большинства технологических операций по производству того или иного изделия, а его не всегда можно полностью загрузить
преимущества
недостатки
увеличение внутренних перевозок и длительности производственного цикла,
снижение ответственности за качество и сроки изготовления изделия в целом
Сложный и дорогой процесс ремонта и переналадки оборудования