## Slide 1: Тема 4: Методы изучения затрат рабочего времени

## Slide 2: Цели изучения затрат рабочего времени
выявление структуры затрат рабочего времени, устранение потерь и непроизводительных затрат рабочего времени путем более полного использования возможностей оборудования, технологии, организации труда и производства;
выявление и оценка применяемых методов и приемов труда;
определение оптимального варианта содержания и последовательности выполнения отдельных элементов операции;
расчет норм и нормативов;
выявление причин невыполнения или значительного перевыполнения норм.

## Slide 3
Классификация методов исследования затрат рабочего времени
Признак классификации | Способ исследования
Цель исследования | - фотография рабочего времени; - хронометраж; - фотохронометраж
Количество наблюдаемых объектов | - индивидуальные; - групповые; - маршрутные
Форма проведения исследования | - непосредственные замеры времени; - метод моментных наблюдений
Форма фиксации данных | - непрерывное, сплошное наблюдение; - выборочное наблюдение; - циклическое наблюдение
Вид наблюдения | - визуальное; - с использованием приборов автоматического учета
Наблюдатель | - сторонний наблюдатель; - сам исполнитель
Форма записи | - цифровая; - индексная; - графическая; - фото-, киносъемка

## Slide 4
Классификация методов исследования затрат рабочего времени

## Slide 5: Основные методы изучения затрат рабочего времени
Все методы изучения затрат рабочего времени включают в себя несколько основных этапов:
    разработка предложений по совершенствованию организации и нормирования труда
!
- фотография рабочего времени; - хронометраж; - фотохронометраж.

## Slide 6: Методы изучения затрат рабочего времени
Фотография рабочего времени — метод изучения затрат рабочего времени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат труда на протяжении полного рабочего дня или определенной его части.
-индивидуальная и групповая, самофотография,
-фотография времени использования оборудования,
-фотография производственного процесса
выявление недостатков в организации труда и производства, приводящих к прямым потерям и нерациональным затратам рабочего времени, простоям оборудования, а также разработка на этой основе организационно-технических мероприятий по устранению выявленных недостатков;
изучение, обобщение и распространение передового производственного опыта по использованию рабочего времени установления норм обслуживания и нормативов численности рабочих;
получение исходных данных для разработки нормативов подготовительно-заключительного времени, времени обслуживания рабочего места, времени на отдых и личные надобности, определение оперативного времени на ручные работы в единичном и мелкосерийном производстве;
выявление причин невыполнения и значительного перевыполнения норм выработки отдельными рабочими.
Цели ФРВ:

## Slide 7
– это вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты времени исполнителя за определенной время работы.
Параметры для изучения
технологический процесс
организация труда на рабочем месте
технические характеристики, режимы работы и состояние оборудования
порядок обслуживания
Индивидуальная фотография рабочего времени

## Slide 8
в наблюдательном листе на протяжении целой смены (или части ее) непрерывно фиксируются все без исключения затраты рабочего времени.
Наблюдательный лист фотографии рабочего времени
Элементы операции и виды работ | Текущее время, мин. | Перекрываемое время, мин. | Продолжительность, мин. | Индекс
Проведение фотографии рабочего времени
Сводка затрат времени рабочим
Индекс | Виды работ и затрат времени | Повторяемость затрат времени | Величина затрат рабочего времени | Перекрываемое время | Средняя продолжительность затрат рабочего времени
Анализ результатов наблюдений
Индивидуальная фотография рабочего времени

## Slide 9: Наблюдательный лист для индивидуальной ФРВ (лицевая сторона)
Предприятие |  | БелавтоМАЗ |  | Карта индивидуальной фотографии рабочего времени |  | 
Цех |  | Шасси |  |  |  | 
Участок |  | № 3 |  |  |  | 
Дата | Смена | Время наблюдения |  | Рабочий |  | 
23.10.99 | I | Начало | Конец | Фамилия Петров П.П. | Разряд | 3
 |  | 750 | 1630 | Специальность токарь | Стаж | 5
Наименование оборудования |  | Токарно- винторезный станок |  | Операция | Обточить по Ø и подрезать торец | 
Модель |  | 1А62 |  | Деталь | Валик № 1051015 | 
Инв. № |  | 1346 |  | Разряд работы | 4 | 
Состояние |  | Хорошее |  | Норма времени | 1,68 | 
Инструмент |  | Набор резцов |  | Норма выработки | 285 шт. | 
Организация рабочего места: рабочее место организовано в соответствии с типовым проектом, обеспечено необходимой технологической и организационной оснасткой, инструментом | 
Порядок обеспечения заготовками | Заготовки доставляются на рабочее место по графику
Порядок обеспечения инструментом | На рабочем месте имеется комплект резцов, при их смене рабочий получает новый комплект в ИРК
Порядок ухода за оборудованием | Станок обслуживает бригада наладчиков, работающая на участке

## Slide 10: Наблюдательный лист для индивидуальной ФРВ (оборотная сторона)
№ п/п | Что наблюдалось | Текущее время, ч, мин |  | Величина затрат рабочего времени, мин | Перекрываемое время, мин | Индекс | Фактическая выработка
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 2 3 4 5 | Пришел на рабочее место Получает задание Раскладывает инструмент Переналаживает станок Обрабатывает деталь и т.д. | 7.00 7.04 7.10 7.24 8.30 |  | 4 6 14 74 |  | ПЗ ПЗ ПЗ ОП | 35
Итого |  |  |  | 480 |  |  | 278
Дата 2.10.99 |  |  | Смена I |  | Наблюдал Сидоров А.П. |  | 

## Slide 11
№ п/п | Индекс категории затрат | Повторяемость затрат | Суммарная величина затрат, мин | В т.ч. перекрываемое время, мин | Удельный вес затрат в общем времени наблюдения, %
1 | Тпз | 5 | 53 |  | 11
2 | Топ | 34 | 306 | 25 | 64
3 | Тобс | 8 | 19 | 28 | 4
4 | Тотд | 4 | 32 |  | 6
5 | Тпнт | 5 | 52 |  | 11
6 | Тпнд | 3 | 19 |  | 4
Итого |  |  | 480 |  | 100
Группировка одноименных затрат рабочего времени

## Slide 12: Баланс затрат рабочего времени
№ п/п | Индекс категории затрат рабочего времени | Фактический баланс |  | Нормативный баланс |  | Лишние затраты | 
 |  | мин | % | мин | % | мин | %
1 | Тпз | 53 | 11 | 53 | 11 |  | 
2 | Топ | 306 | 64 | 379 | 79 |  | 
3 | Тобс | 19 | 4 | 19 | 4 |  | 
4 | Тотд | 32 | 6 | 30 | 6 | 2 | 0,4
5 | Тпнт | 52 | 11 | - | - | 52 | 11
6 | Тпнд | 19 | 4 | - | - | 19 | 4
Итого |  | 480 | 100 | 480 | 100 | 73 | 15

## Slide 13: Расчет коэффициентов и роста производительности труда

## Slide 14: Наблюдательный лист ФРВ расширенной зоны обслуживания (лицевая сторона)
Предприятие |  | БелавтоМАЗ |  | Карта фотографии рабочего времени рабочего-многостаночника | 
Цех |  | Заднего моста |  | Рабочий | 
Участок |  | № 4 |  | Фамилия | Иванов И.И.
Дата | Смена | Время наблюдения |  | Специальность | Токарь
3.10.99 | I | Начало | Конец | Разряд | 4
 |  | 7.50 | 16.30 | Стаж | 15
Оборудование |  |  |  | Работа | 
Наименование , модель |  | Токарные полу-автоматы К120 |  | Операция | Черновая обработка шестерни
 |  |  |  | Деталь | Шестерня №107123
Инв. № |  | 1784, 1785, 1786 |  | Разряд работы | 3
Состояние |  | Хорошее |  | Норма времени | 2,85 мин
Инструмент |  | Резцы 20х30 |  | Норма выработки | 168 шт.
Планировка и график обслуживания станков |  |  |  | Подстрочные индексы работы и простоев оборудования | 
 |  |  |  | Тр – станок работает под нагрузкой; Тх – время холостой работы станка; Пз – станок не работает в связи с выполнением рабочим подготовительно-заключительной работы; Пв – станок не работает, в связи с выполнением рабочим работы по обслуживанию рабочего места; Ппнт – станок не работает по организационно-техническим причинам. | 
Организация рабочего места |  |  |  |  | 
1.Порядок снабжения заготовками: заготовки доставляются к рабочему месту централизовано, перед началом смены |  |  |  |  | 
2. Обеспечение инструментом: на рабочем месте имеется комплект резцов, при их смене рабочий получает новый комплект в инструментально-раздаточной кладовой |  |  |  |  | 
3. Порядок ухода за оборудованием: оборудование обслуживается бригадой наладчиков, работающих на участке |  |  |  |  | 

## Slide 15: Наблюдательный лист ФРВ расширенной зоны обслуживания (оборотная сторона)
№ п/п | Что наблюдалось | Индекс | Текущее время | Продолжитель- ность, мин | Станки |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 2 | и т.д.
1 | Получение задания | Тпз | 8.07 | 7 | Ппз | Ппз | Ппз
2 | Подналадка станка | Тпз | 8.20 | 13 | Ппз | Ппз | Ппз
3 | Обработка заготовки | Топ | 8.22 | 2 | Пв | Пс | Пс
 | и т. д. |  |  |  |  |  | 
 | Итого |  |  | 480 |  |  | 

## Slide 16: Группировка времени работы и простоев оборудования при расширенной зоне
Индекс | Элементы затрат времени | Станки |  |  |  | 
 |  | 1 |  | 2 |  | и т.д.
 |  | Повто- ряемость | Продолжи- тельность, мин | Повто- ряемость | Продолжи- тельность, мин | -
Тр | Работа | 84 | 382 | 84 | 382 | 
Ппз | Простои в связи с выполнением рабочим подготовительно заклю-чительной работы | 4 | 20 | 4 | 20 | 
 | и т. д |  |  |  |  | 
Итого |  |  | 480 |  | 480 | 

## Slide 17: Расчет увеличения времени использования оборудования

## Slide 18
В процессе анализа фактические затраты подготовительно-заключительного времени, времени организационного и технического обслуживания сравниваются с нормативными, которые определяются на основе проектирования наиболее эффективной системы обслуживания рабочих мест.
Необходимое время на отдых и личные надобности за смену устанавливается на основе отраслевых нормативов для данных условий труда и проектирования рационального режима труда и отдыха. После этого составляются фактический и проектируемый (нормативный) балансы затрат рабочего времени.
При составлении нормативного баланса все потери и нерациональные затраты рабочего времени исключаются, за счет этого увеличивается оперативное время. Сопоставление фактического и нормативного (рационального) балансов позволяет определить возможный рост производительности труда по каждому предложению, направленному на устранение потерь и непроизводительных затрат рабочего времени.

## Slide 19: Групповая фотография рабочего времени
Проводится для группы или бригады рабочих.
Если число рабочих в группе не превышает трех человек и они находятся в поле зрения наблюдателя, то применяется метод непосредственных замеров времени. Порядок проведения наблюдений такой же, как и при индивидуальной фотографии, но запись затрат времени и их сводку проводят по каждому рабочему.
В результате анализа устанавливаются структура фонда времени и эффективность разделения труда в звене (бригаде).
При числе рабочих больше трех ФРВ проводят методом моментных наблюдений с фиксацией состояний рабочих и оборудования через одинаковые, или случайно выбранные промежутки времени.
Особенности групповой фотографии:
- Наблюдатель заранее определяет изучаемые виды затрат и потерь. т. к. он не может непрерывно регистрировать все затраты времени на каждом месте.
- Время наблюдения делят на интервалы. Точность результатов будет напрямую зависеть от величины интервалов.

## Slide 20: Групповая ФРВ : Метод непосредственных наблюдений
Наблюдательный лист групповой фотографии рабочего времени
№ п/п | Наименование затрат рабочего времени | Рабочие |  |  | Рабочие |  |  | Индексы
 |  | Иванов | Петров | Мухин | Иванов | Петров | Мухин | 
 |  | Текущее время |  |  | Продолжительность, мин |  |  | 
1 | Приход на работу | 7.00 | 7.00 | 7.07 | - | - | 7 | Тпнд
2 | Получает задание у мастера | 7.15 | 7.18 | 7.20 | 15 | 18 | 20 | Тпз
3 | Получает инструмент в ИРК | 7.23 | 7.27 | 7.30 | 8 | 9 | 10 | Тпз
 | и т. д. |  |  |  |  |  |  | 
 | Итого |  |  |  | 480 | 480 | 480 | 

## Slide 21: Баланс затрат рабочего времени при групповой фотографии
Категории | Иванов |  |  | Петров |  |  | Мухин |  |  | Продолж рабочего времени | Лишн затрат
 | Факт продол | Норм продол | Лишн затрат | Факт продол | Норм продол | Лишн затрат | Факт продол | Норм продол | Лишн затрат |  | 
Тпз | 14 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 16 | 8 | 8 | 40 | 16
Топ | 402 | 440 | - | 387 | 440 | - | 387 | 440 | - | 1176 | -
Тобс | 24 | 20 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 | 20 | 2 | 71 | 11
Тотд | 14 | 12 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | 12 | 5 | 47 | 11
Тпнд | 16 | - | 16 | 30 | - | 30 | 21 | - | 21 | 67 | 67
Тпнт | 10 | - | 10 | 12 | - | 12 | 17 | - | 17 | 39 | 39
Итого | 480 | 480 | 38 | 480 | 480 | 53 | 480 | 480 | 53 | 1440 | 144

## Slide 22: Групповая ФРВ : Маршрутная фотография
Наблюдательный лист маршрутной фотографии рабочего времени
Периодичность |  |  | Фамилия рабочего (или номер станка) |  |  |  | 
Часы | Интервал, мин | Минуты | Иванов | Петров | Сидоров | Васильев | и т.д.
 |  |  | Индекс затрат рабочего времени |  |  |  | 
8 | 03 | 3 | ПЗ | ПЗ | ОБС | ПНД | 
 | 06 | 6 | ОП | ОБС | ОБС | ОП | 
 | 09 | 9 | ОП | ОП | ПЗ | ОП | 
 | 12 | 12 | ОП | ОП | ПЗ | ОП | 
 | и т. д. | и т д. |  |  |  |  | 
17 | 00 |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: Методы изучения затрат рабочего времени
Наблюдения осуществляются нормировщиком, который обходит работников по определенному маршруту и фиксирует на бумаге, что в момент обхода делает каждый рабочий.
Эффективность метода зависит от числа наблюдений.
Метод моментных наблюдений — статический способ получения средних данных о фактической загруженности рабочих и оборудования.

## Slide 24: Групповая ФРВ: Метод моментных наблюдений
определяется необходимое число фиксируемых моментов;
определяется длина маршрута обхода рабочих мест;
определяется число наблюдаемых моментов за один обход (оно соответствует числу изучаемых рабочих мест);
рассчитывается продолжительность одного обхода;
рассчитывается число моментов, фиксируемых за одну рабочую смену;
определяется общая продолжительность наблюдения (в числе смен).
Подготовка к наблюдениям:

## Slide 25: Наблюдательный лист ФРВ методом моментных наблюдений
№ п/п | Наименование затрат рабочего времени | Отметки о результатах наблюдений | Всего мо- ментов | % затрат к итогу
1 | Подготовительно-заключительное время |  | 19 | 603
2 | Оперативная работа |  | 58 | 19,3
3 | Организационное обслуживание рабочих мест |  | 9 | 3
4 | и т. д. |  |  | 
 | Итого |  | 300 | 100

## Slide 26: Самофотография рабочего времени
- это выявление потерь рабочего времени рабочими самостоятельно.
Результаты используются для разработки мероприятий по устранению потерь рабочего времени, а также могут быть использованы при разработке нормативов численности и обслуживания.

## Slide 27: Самофотография рабочего времени
Карта самофотографии рабочего времени ( лицевая сторона)
Цех |  |  | МСЦ № 1 |  |  | Дата | 12.06.99 | Смена | I
Начало наблюдений |  |  | 8.00 |  |  | Конец наблюдений |  | 16.30 | 
Рабочий |  |  |  |  |  | Оборудование |  |  | 
Ф.И.О. |  |  | Иванов И.И. |  |  | Тип | Токарный полуавтомат |  | 
Таб. № |  | 1232 | Разряд |  | 3 | Операция | Черновая обработка валика |  | 
Профессия |  | Токарь | Стаж |  | 6 | Выполнение норм |  | 128 % | 
№ п/п | Характер потерь рабочего времени |  |  | Причина |  | Как использован простой | Время, ч, мин |  | 
1 | Простой из-за отсутствия заготовок |  |  | Не извес- тна |  | Отдых | Начало | Конец | Продолжи- тельность
 |  |  |  |  |  |  | 11.20 | 11.40 | 0.20
Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: Самофотография рабочего времени
Оборотная сторона
№ п/п | Мои предложения по устранению имеющихся простоев и перерывов в работе и непроизводительной работы
1 | Комплектовать завозимые перед началом смены заготовки в размере сменного задания плюс 20 % на размер его перевыполнения
Подпись рабочего | 

## Slide 29: Методы изучения затрат рабочего времени
Хронометраж — метод изучения трудовых операций путем наблюдения и измерения затрат на выполнение отдельных элементов, повторяющихся при изготовлении каждой единицы продукции.
Цели хронометража:
установление норм времени и получение данных для разработки нормативов по труду;
изучение и внедрение передовых приемов и методов труда;
проверка качества действующих норм;
выявление причин невыполнения норм отдельными работниками;
совершенствование организации трудового процесса на рабочем месте.
Хронометраж проводится преимущественно в отношении повторяющихся элементов ручной и машинно-ручной работы, относящихся к оперативному или подготовительно-заключительному времени.

## Slide 30: Способы хронометража
(по текущему времени),
все элементы работы исследуются в порядке их выполнения.
исследуются операции, имеющие очень малую продолжительность, (3 - 5 сек) они объединяются в группы, каждая из которых периодически повторяется в каждом цикле и в определенной последовательности.
Непрерывный
замеряются отдельные элементы (приемы работы) операции независимо от их последовательного выполнения;
Выборочный
Цикловой

## Slide 31: Хронометраж
Наблюдение
элемент операции
Анализ и статистическая обработка
хронометражный ряд
фактический коэффициент устойчивости хронометражного ряда,
средняя арифметическая норма времени.
Вычисление
Куст =Тmax/Tmin
Куст - коэффициент устойчивости хроноряда;
Тмах - максимальная продолжительность выполнения данного элемента операции;
Tmin - минимальная продолжительность выполнения данного элемента операции.
- сумма всех величин продолжительности выполнения элементов для данного устойчивого хроноряда;
n - число качественных наблюдений, принятых после исключения из хроноряда ошибочных замеров.

## Slide 32: Нормативные коэффициенты устойчивости хронометражного ряда
Тип производства на данном рабочем месте и продолжительность изучаемого элемента работы, с | Нормативный коэффициент устойчивости хроноряда |  |  | 
 | при машинной работе | при машинно- ручной работе | при наблюдении за работой оборудования | при ручной работе
Массовое до 10 свыше 10 | 1,2 1,1 | 1,5 1,2 | 1,5 1,3 | 2,0 1,5
Крупносерийное до 10 свыше 10 | 1,2 1,1 | 1,6 1,3 | 1,8 1,5 | 2,3 1,7
Серийное до 10 свыше 10 | 1,2 1,1 | 2,0 1,6 | 2,0 1,8 | 2,5 2,3
Мелкосерийное и единичное | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0

## Slide 33: Фотохронометраж
Фотохронометраж служит для одновременного определения структуры затрат рабочего времени и длительности элементов операции
Используется в случае, когда одновременно с фотографией рабочего дня необходимо в отдельные отрезки времени провести хронометраж.

## Slide 34: Формы документации по нормированию труда
На предприятиях железнодорожного транспорта используются формы:
Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего дня или производственного процесса (форма ТНУ–1);
Сводная карта индивидуальной и групповой фотографии рабочего дня или фотографии производственного процесса (форма ТНУ–2);
Наблюдательный лист для групповых фотографий рабочего времени и моментных наблюдений (форма ТНУ–3);
Хронометражно-нормировочная карта (форма ТНУ–5);
Наблюдательный лист фотоучёта (форма ТНУ–5а);
Карта аналитического расчёта норм времени по нормативам на станочные работы (форма ТНУ–9) ;
Карта аналитического расчёта норм времени по нормативам на ручные и машинно-ручные работы (форма ТНУ–11);
Карта самофотографии рабочего времени (форма ТНУ–14);